## Slide 1: Actifsource CIP Architektur für Embedded-Systeme
Actifsource GmbH

## Slide 2: Generic Domain-oriented Software Architecture

## Slide 3: Generische Problembereiche bei der Embedded System Entwicklung
Steuersoftware: CIP-Methode
Verbindungssoftware: DEC-Methode
Ausführungssoftware: DEC-Methode

## Slide 4: CIP-Methode
CIP-Architektur
CIP-Extensions
CIP-Shell
CIP-Methode

## Slide 5: Architektur: CIP
Die CIP Methodik wurde von Prof. Dr. Hugo Fierz an der ETH Zürich entwickelt.
Das Ziel ist der Entwurf Echtzeit-fähiger, deterministischer Embedded-Systeme.
CIP = Communicating Interacting Processes

## Slide 6: Architektur: CIP
Ein CIP-System wird durch Event Messages getrieben und reagiert mit Action Messages (reaktiv).
CIP System
Event
Message
Action
Message

## Slide 7: Architektur: CIP 1: Message Passing
Messages werden über Channels (asynchron) entgegen genommen, resp. verschickt.
CIP System
Ch1
Ch2
Ch3
Ch4
Ch5

## Slide 8: Architektur: CIP 1: Message Passing
Die CIP Methode erlaubt den Entwurf von verteilten Applikationen durch das Clustering eines Systems.
Jeder Cluster kann auf einem eigenen Prozessor laufen.
Clusters kommunizieren ebenfalls über Channels.
CIP System
Cluster 1
Cluster 2

## Slide 9: Architektur: CIP 2: Pulse Cast
Jeder Cluster besteht aus beliebig vielen, interagierenden Prozessen.
Prozesse kommunizieren untereinander mittels Pulsen (synchron).
Run-to-Completion
Cluster 1
Proc2
Proc3
Proc1

## Slide 10: Architektur: CIP Pulse Cast und Message Passing
Interface
  Jeder Channel definiert seine Messages.
  Jeder Prozesse definiert seine Messages über Inport und Outport.
  Jeder Prozesse definiert Inpulses und Outpulses.
Translation
  Die Übersetzung von Messages geschieht via Message Translation.
  Die Übersetzung von Pulses geschieht via Pulse Translation.
Cluster 1
Proc2
Proc3
Proc1

## Slide 11: Architektur: CIP Prozess (State, Superstate)
State/Superstate können beliebig verschachtelt werden.
In jedem Superstate muss sich mindestens ein State/Superstate befinden.
In jedem Superstate wird ein neuer Initialzustand definiert. Dieser Zustand kann ein State oder Superstate sein.

## Slide 12: Architektur: CIP Prozess (State, Superstate)
Jeder Superstate kann zugeklappt werden (Show/Hide).
Jeder Superstate besitzt ein eigenes Diagramm. In diesem Diagramm können die beinhalteten State/Superstate dargestellt sein.

## Slide 13: Architektur: CIP Prozess (Transition)
Process.Mode
Transitionen sind eigene Objekte.
Eine Transition wird durch einen Inpuls oder durch eine Message über einen Inport ausgelöst.
Eine Transition kann sowohl Outpulse als auch Messages über Outports auslösen.
S1
S2
Extension
Id
Input
Outpulse
Message

## Slide 14: Architektur: CIP Prozess (Transition)
Mögliche Transitionen: State -> State State -> Superstate Superstate -> State Superstate -> Superstate

## Slide 15: Architektur: CIP Prozess (Entry/Exit-Action)

## Slide 16: Architektur: CIP Prozess (Do-Action)
Jeder State oder Superstate kann einen oder mehrere Do-Action besitzen.
Eine Do-Action wird über einen Input ausgeführt und endet wieder beim gleichen Zustand, ohne Entry oder Exit-Actions auszuführen.

## Slide 17: Architektur: CIP Prozess (Deep Historystate)
Jeder Superstate kann einen Historystate besitzen.
Beim Verlassen dieses Superstates wird der Deep Historystate gespeichert.
Beim Betreten des Historystate wird der gespeicherte State wieder hergestellt, mit allen involvierten Entry-Actions.

## Slide 18: Architektur: CIP Prozess (Redirect Historystate)
Diese Erweiterung ermöglicht es, für spezifische Superstates das Verhalten (ähnlich) des Shallow Historystate zu erzwingen.

## Slide 19: Architektur: CIP Prozess (Historystate Entry-Action)
Durch diese Erweiterung können die Entry-Actions, die auf dem Superstate definiert sind, überschrieben werden.

## Slide 20: Architektur: CIP 3: Mode Control
Der Mode (Verhalten) eines Prozesses wird durch die Zustände von anderen Prozessen bestimmt.
Cluster 1
Slave
Process 1
Error
Handler
Controller
Slave
Process 2
Mode-Table

## Slide 21: Architektur: CIP 3: Mode Control
Proc1
Proc1.Mode1
Proc1.Mode2
Jeder Prozess definiert seine Zustände.
Die Zustands-Übergange werden in den Modes festgelegt.
Modes werden für unterschiedliche Modi der Steuerung verwendet.
  Normal, Kalibrieren, Einfahren, Ausfahren, Fehler
S1
S2
S3
S1
S2
S3
S1
S2
S3

## Slide 22: Architektur: CIP Beispiel 3: Mode Control
Cluster 1
Door
Button
Operation
Button
Door: forcedOpening
Operation
Door: userControl

## Slide 23: Architektur: CIP 4: State Inspection
Das Gate (boolescher Wert) eines Prozesses wird durch die Zustände von anderen Prozessen bestimmt.
Truth-Table

## Slide 24: Architektur: CIP Beispiel 4: State Inspection
Switch:
PROCESS BlueLamp
PROCESS RedLamp
PROCESS Indicator
Gate:
Gate
Conditions

## Slide 25: Architektur: CIP 4: Inquiry Inspection
Die Inquiries eines Prozesses können von anderen Prozessen z.B. in Conditions verwendet werden.

## Slide 26: CIP-Architektur im Überblick
Message Passing
Pulse Cast
Mode Control
State Inspection

## Slide 27: CIP-Model Extensions
Timer, Chain und Auto
Context Error
Process/Channel Array
CIP-Libraries
Variable
Operation und Condition
Code Snippet

## Slide 28: Model Extensions: Timer, Chain und Auto
TIMER-EXTENSION Ein Prozess kann durch einen Timer erweitert werden. Der Timer kann über das SET TIMER (T) Symbol einer Transition zusammen mit einem DELAY gestartet werden. Das Stoppen erfolgt über das Symbol STOP TIMER (S). Ein abgelaufener Timer aktiviert den externen Aufruf des TIMEUP_ Trigger.
CHAIN-EXTENSION Ein Prozess kann durch einen Chain erweitert werden. Der Chain kann über das SET CHAIN (C) Symbol über eine Transition gestartet werden. Ein Set Chain aktiviert den externen Aufruf des CHAIN_ Trigger.
AUTO-EXTENSION Das Aktivieren der Auto-Extension erfolgt automatisch und aktiviert den externen Aufruf des AUTO_ Trigger.

## Slide 29: Timer Example Ausschaltverzögerung
Button
Lamp
Pulse-Cast

## Slide 30: Chain Example
Ohne Chain:
Operation 40ms
Mit Chain:
Operation 10ms
Operation 10ms
Operation 10ms
Operation 10ms

## Slide 31: Model Extensions: Context Error
Ein Context Error wird generiert, wenn eine Channel-Message nicht vom Receiver Process erwartet wird.
Kann für das Auffinden von Modellierungs- oder Prozessfehlern verwendet werden.
Kann in den Code-Options eingeschaltet werden.
Button

## Slide 32: Model Extensions: Prozess- und Channel-Arrays
N-Dimensional Prozess- und Channel-Array
Pulse-Cast
Communication

## Slide 33: Model Extensions: CIP-Libraries
Durch CIP-Libraries können CIP-Komponenten wiederverwendet werden.
Es können Prozesse, Prozess-Gruppen und Clusters als Komponenten wiederverwendet oder erweitert werden.
Library-Prozess
Library-Group

## Slide 34: CIP-Libraries: Library-Prozess
Definition:
Der Prozess definiert seine Schnittstellen und sein Verhalten.
Der Prozess definiert sein Modifier (Final, Abstract, …)
Verwendung
Definition

## Slide 35: CIP-Libraries: Library-Prozess
Definition
Verwendung
Verwendung:
Ein erweiterter Prozess enthält alle vom erweiterten Prozess definierten Eigenschaften.
Erweitern durch States und Transitionen.

## Slide 36: CIP-Libraries: Library-Prozess
Definition
Verwendung
Verwendung:
Transitionen überschreiben.
Variable-Initializer überschreiben
Function-Definition überschreiben

## Slide 37: Model Extensions: Library-Group
Eine Library-Group kann unterschiedlich verwendet werden:
Cluster Library-Group
Prozess Library-Group
Definition
Verwendung: Prozess Library-Group
Verwendung: Cluster Library-Group

## Slide 38: Model Extensions: Variable
Prozesse können durch Variablen erweitert werden.
Diese Variablen können in Operations, Conditions oder Functions verwendet werden.

## Slide 39: Model Extensions: Operation und Condition
Das CIP-Model kann durch Operations und Conditions erweitert werden. Diese können in den Transitionen verwendet werden.
Diese Operations und Conditions werden in der entsprechenden Zielsprache z.B C/C++ oder Code Snippet definiert.
Operations und Conditions werden automatisch in den generierten Code eingefügt (inserted inline).

## Slide 40: Model Extensions: Beispiel: Variable, Operation und Condition
ELSE
Prozess Lamp

## Slide 41: Model Extensions: Transition Operations
Before writing: Diese Operation wird abgearbeitet, bevor eine Message oder ein Pulse abgesendet wird.
After writing: Diese Operation wird nach dem Absenden aller Messages ausgeführt.
Writing: Diese Operation wird vor dem Absenden der zugewiesenen Message ausgeführt.

## Slide 42: Model Extensions: Code Snippet
Operations und Conditons können in der Sprache cMinus editiert werden.
Das Einhalten der korrekten cMinus-Syntax, wird zur Laufzeit validiert.
Im Code Snippet können definierte Variablen, Functions, Inquiry und Gates verwendet werden.
Bei der Generierung wird das Code Snippet in das cMinus-Model transformiert, aus welchem über ein Template, der gewünschte Code (C/C++) entsteht.
Condition
Operation

## Slide 43: Model Extensions: cMinus Model (Code Snippet )

## Slide 44: Model Extensions: Message/Pulse Daten
Messages und Pulse können Daten beinhalten.
Diese Daten können in Operations und Conditions verwendet werden.

## Slide 45: Model Extensions: Message/Pulse Daten
Prozess Lamp
Prozess Button

## Slide 46: CIP Shell
Der generierte C-Code für eine CIP Shell besteht aus einer Kompilationseinheit, welche die Schnittstellenobjekte IN_ und OUT_ enthält.
Der Code für die CIP Shell besteht aus Verbunden (struct) von Funktionspointern, die erst zur Laufzeit des Systems initialisiert werden.

## Slide 47: Example CIP Shell
/* Input Interface Type */
struct tIN_Unit
{
void (*ButtonEvents_Push)(void);
void (*ButtonEvents_Release)(void);
};
/* Output Interface Type */
struct tOUT_Unit
{
void (*LampActions_Bright)(void);
void (*LampActions_Dark)(void);
};
/* Trigger Interface Type */
struct tTRG_Unit
{
void (*TICK_) (void);/* increment CIP MACHINE time */
void (*STEP_) (void);/* trigger CIP MACHINE transition */
void (*CHAIN_) (void);/* trigger pending chain CIP MACHINE transition */
void (*TIMEUP_) (void);/* trigger pending timeup */
void (*READ_) (void);/* trigger CIP MACHINE to read from internal message buffer */
void (*AUTO_) (void);/* trigger pending auto CIP MACHINE transition */
struct tPENDING_ PENDING_;/* information on pending transitions */
};

## Slide 48: CIP-Methode
Erfassen der Anforderungen des Systems (Die externen Prozesse verstehen).
Definieren der Channels, welche mit der Aussenwelt kommunizieren.
Modellieren der Prozess-Agenten (Abbilder der Wirklichkeit z.B. Button, Motor…).
Interaktionen zwischen den Prozess-Agenten modellieren. Dies erfolgt über Pulse Translations und zusätzliche Control-Prozesse.

## Slide 49: CIP-Methode
Actifsource Übungen
https://github.com/actifsource
Tutorial: Statemachine-Lamp
https://www.actifsource.com/documentation/manual/tutorials/30_cip/10_lamp

## Slide 50: DEC-Methode
DEC-Architektur
Generische Ausführungsarchitektur einer Embedded Unit

## Slide 51: Architektur: DEC
Die Verbindungssoftware wird mit der DEC-Methode (Domain-oriented Embedded Connection) als parallele Datenflussmaschinen spezifiziert, welche die Reaktiven Maschinen über drei Layer mit den Signalschnittstellen der Sensoren (Input Path) und Aktoren (Output Path) verbinden.
DEC = Domain-oriented Embedded Connection

## Slide 52: Architektur: Übersicht
Embedded-Systeme kriegen Signale von der Umwelt, verarbeiten diese und lösen neue Signale aus.
Embedded
System

## Slide 53: Architektur: Input/Output Path
Das Einlesen der Signale soll strukturiert erfolgen.
  InputPath: Liest Signale von der Umwelt.
  OutputPath: Schreibt Signale an die Umwelt.
Input
Path
Output
Path
State Engine

## Slide 54: Architektur: Input/Output Path
Input- und Output-Pfade sind in drei Layer unterteilt.
State Engine
Input
Driver
Input
Handler
Event
Detection
Output
Driver
Output
Handler
Action
Initiation

## Slide 55: Architektur: Input Path
InputDriver (ID)
  Liest Daten von I/O Pins oder von einem Bus
InputHandler (IH)
  Holt Daten vom Driver ab und bereitet sie auf
EventDetection (ED)
  Erzeugt eine Event Message und leitet dieses an die State Engine weiter
Scheduling
State Engine
Event
Message
ED
IH
ID
ED
IH
ID
ED
IH
ID

## Slide 56: Drei-Layer Architektur

## Slide 57: Embedded Unit
Unit Controller: Quasi-Periodic Cycles

## Slide 58: Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 59: Cip Diagram
  Communication-Diagram
  PulseCast-Diagram
  Inspection-Diagram
  ModeControl-Diagram
  State-Diagram

## Slide 60
Cip Implementation: Multi Cluster Cip System

## Slide 61
Cip Implementation: ClusterA/B gleicher Task (Unit)
  ClusterA und B

## Slide 62
Cip Implementation: ClusterA/B unterschiedliche Tasks
  ClusterA
  ClusterB

## Slide 63
Cip Implementation: ClusterA/B gleicher Task, own Queue
  ClusterA und B

## Slide 64
Race-Condition:
  Wirklichkeit
  Software
  [t]
  [t]
  E: Push
A: MotRaise
  E: AlarmOn

## Slide 65
Race-Condition:
  Wirklichkeit
  Software
  [t]
  [t]
  E: Push
A: MotRaise
  A: MotOff
  E: LeaveGrnd
  E: ReachTop
  E: AlarmOn

## Slide 66: CIP: Unit Test
  Ausführbar Localhost
  Ausführbar auf Build-Server (Bamboo/Jenkins…)
  https://raw.github.com/xgsa/cdt-tests-runner/tests_runner_demo/testsrunner/org.eclipse.cdt.testsrunner-updatesite/site.xml

## Slide 67: CIP: Animation

## Slide 68: CIP: Animation (Variante 1)
Browser
PC
Web-Server
Snapshot und Records
Cip-Code
Web-Page (html)
Socket
Server
UnitTest-Files

## Slide 69: CIP: Animation (Variante 2)
Browser
PC
Web-Server
Snapshot und Records
Web-Page (html)
Cip-Code
(Ringbuffer)
z.B. CAN Bus
Target

## Slide 70: CIP: Animation (Variante 3)
Proc1
Target
Web-Server
Snapshot und Records
Cip-Code
Web-Page (html)
Browser
Ethernet
PC