## Slide 1: Actifsource CIP Architektur für Embedded-Systeme
Actifsource GmbH
Grischa Rutishauser

## Slide 2: Generic Domain-oriented Software Architecture

## Slide 3: Generische Problembereiche bei der Embedded System Entwicklung
Steuersoftware: CIP-Methode
Verbindungssoftware: DEC-Methode
Ausführungssoftware: DEC-Methode

## Slide 4: CIP-Methode
CIP-Architektur
CIP-Extensions
CIP-Shell
CIP-Methode

## Slide 5: Architektur: CIP
Die CIP Methodik wurde von Prof. Dr. Hugo Fierz an der ETH Zürich entwickelt.
Das Ziel ist der Entwurf Echtzeit-fähiger, deterministischer Embedded-Systeme.
CIP = Communicating Interacting Processes

## Slide 6: Architektur: CIP
Ein CIP-System wird durch Event Messages getrieben und reagiert mit Action Messages (reaktiv).
CIP System
Event
Message
Action
Message

## Slide 7: Architektur: CIP 1: Message Passing
Messages werden über Channels (asynchron) entgegen genommen, resp. verschickt.
CIP System
Ch1
Ch2
Ch3
Ch4
Ch5

## Slide 8: Architektur: CIP 1: Message Passing
Die CIP Methode erlaubt den Entwurf von verteilten Applikationen durch das Clustering eines Systems.
Jeder Cluster kann auf einem eigenen Prozessor laufen.
Clusters kommunizieren ebenfalls über Channels.
CIP System
Cluster 1
Cluster 2

## Slide 9: Architektur: CIP 2: Pulse Cast
Jeder Cluster besteht aus beliebig vielen, interagierenden Prozessen.
Prozesse kommunizieren untereinander mittels Pulsen (synchron).
Run-to-Completion
Cluster 1
Proc2
Proc3
Proc1

## Slide 10: Architektur: CIP Pulse Cast und Message Passing
Interface
  Jeder Channel definiert seine Messages.
  Jeder Prozesse definiert seine Messages über Inport und Outport.
  Jeder Prozesse definiert Inpulses und Outpulses.
Translation
  Die Übersetzung von Messages geschieht via Message Translation.
  Die Übersetzung von Pulses geschieht via Pulse Translation.
Cluster 1
Proc2
Proc3
Proc1

## Slide 11: Architektur: CIP Process (State, Transition)
Process.Mode
Transitionen sind eigene Objekte.
Eine Transition wird durch einen Inpuls oder durch eine Message über einen Inport ausgelöst.
Eine Transition kann sowohl Outpulse als auch Messages über Outports auslösen.
S1
S2
Extension
Id
Input
Outpulse
Message

## Slide 12: Architektur: CIP Process (SuperState)

## Slide 13: Architektur: CIP Process (Entry/Exit-Action)

## Slide 14: Architektur: CIP 3: Mode Control
Der Mode (Verhalten) eines Prozesses wird durch die Zustände von anderen Prozessen bestimmt.
Cluster 1
Slave
Process 1
Error
Handler
Controller
Slave
Process 2
Mode-Table

## Slide 15: Architektur: CIP 3: Mode Control
Proc1
Proc1.Mode1
Proc1.Mode2
Jeder Prozess definiert seine Zustände.
Die Zustands-Übergange werden in den Modes festgelegt.
Modes werden für unterschiedliche Modi der Steuerung verwendet.
  Normal, Kalibrieren, Einfahren, Ausfahren, Fehler
S1
S2
S3
S1
S2
S3
S1
S2
S3

## Slide 16: Architektur: CIP Beispiel 3: Mode Control
Cluster 1
Door
Button
Operation
Button
Door: forcedOpening
Operation
Door: userControl

## Slide 17: Architektur: CIP 4: State Inspection
Cluster 1
RedLamp
Indicator
BlueLamp
Das Gate (boolescher Wert) eines Prozesses wird durch die Zustände von andere Prozessen bestimmt.
Truth-Table
gate

## Slide 18: Architektur: CIP Beispiel 4: State Inspection
Switch:
PROCESS BlueLamp
PROCESS RedLamp
PROCESS Indicator
Gate:

## Slide 19: CIP-Architektur im Überblick
Message Passing
Pulse Cast
Mode Control
State Inspection

## Slide 20: CIP-Model Extensions
Timer, Chain und Auto
Context Error
Process/Channel Array
CIP-Libraries
Variable
Operation und Condition
Code Snippet

## Slide 21: Model Extensions: Timer, Chain und Auto
TIMER-EXTENSION Ein Process kann durch einen Timer erweitert werden. Der Timer kann über das SET TIMER (T) Symbol einer Transition zusammen mit einem DELAY gestartet werden. Das Stoppen erfolgt über das Symbol STOP TIMER (S). Ein abgelaufener Timer aktiviert den externen Aufruf des TIMEUP_ Trigger.
CHAIN-EXTENSION Ein Process kann durch einen Chain erweitert werden. Der Chain kann über das SET CHAIN (C) Symbol über eine Transition gestartet werden. Ein Set Chain aktiviert den externen Aufruf des CHAIN_ Trigger.
AUTO-EXTENSION Das Aktivieren der Auto-Extension erfolgt automatisch und aktiviert den externen Aufruf des AUTO_ Trigger.

## Slide 22: Timer Example Ausschaltverzögerung
Button
Lamp
Pulse-Cast

## Slide 23: Model Extensions: Context Error
Ein Context Error wird generiert, wenn eine Channel-Message nicht vom Receiver Process erwartet wird.
Kann für das Auffinden von Modellierungs- oder Prozessfehlern verwendet werden.
Kann in den Code-Options eingeschaltet werden.
Button

## Slide 24: Model Extensions: Prozess- und Channel-Arrays
N-Dimensional Prozess- und Channel-Array
Pulse-Cast
Communication

## Slide 25: Model Extensions: CIP-Libraries
Durch CIP-Libraries können CIP-Komponenten wiederverwendet werden.
Es können Prozesse, Prozess-Gruppen und Clusters als Komponenten wiederverwendet werden.
Prozess-Instanz
Library-Group
Cluster-Instanz

## Slide 26: CIP-Libraries: Prozess-Instanz
Definition:
Eine Prozess definiert seine Schnittstellen und sein Verhalten.
Verwendung:
Eine Prozess-Instanz ist eine Instanz eines Prozesses und enthält alle von diesem Prozess definierten Eigenschaften. In der Prozess-Instanz können folgende Eigenschaften spezifisch erweitert oder überschrieben werden:
  Process-Multiplicity erweitern
  Process-Selector für Process Array (ManySelector/NSelector) erweitern
  Variable-Initializer überschreiben
  Function-Definition überschreiben
Prozess-Instanzen können in Clusters und Library-Groups verwendet werden.
Definition
Verwendung

## Slide 27: CIP-Libraries: Library-Group
Es gibt zwei Ausprägungen einer Library-Group:
Prozess Library-Group
Cluster Library-Group

## Slide 28: CIP-Libraries: Prozess Library-Group
Definition:
Eine Prozess Library-Group definiert eine synchrone Einheit.
Diese Gruppe kann Prozesse, Prozess-Instanzen und weitere Prozess-Gruppen enthalten.
Zusätzlich könne synchrone Interaktionen definiert werden (Pulse-Cast, Gate-Control, Mode-Control).
In einer Prozess Library-Group müssen nicht alle Interaktionen (Pulse-Cast, Gate-Control, Mode-Control) vollständig definiert sein.
Verwendung:
Eine Prozess Library-Group, kann in einem Cluster oder einer anderen Library-Group als Gruppe instanziiert werden.
Diese Instanz enthält alle Interaktionen der Prozess Library-Group.
Zusätzlich können nun weitere Interaktionen definiert oder vervollständigt werden.
Definition
Verwendung

## Slide 29: CIP-Libraries: Cluster Library-Group
Verwendung
Definition:
Eine Cluster Library-Group definiert eine synchrone Einheit.
Diese Gruppe kann Prozesse, Prozess-Instanzen und weitere Prozess-Gruppen enthalten.
Zusätzlich könne synchrone Interaktionen definiert werden (Pulse-Cast, Gate-Control, Mode-Control).
In einer Cluster Library-Group müssen alle Interaktionen (Pulse-Cast, Gate-Control, Mode-Control) vollständig definiert sein.
Verwendung:
Eine Cluster Library-Group, kann in einem CIP-System als Cluster-Instanz instanziiert werden.
Diese Instanz enthält alle Interaktionen der Prozess Library-Group.
Es können keine weiteren synchronen Interaktionen definiert werden.
Definition

## Slide 30: Model Extensions: Variable
Prozesse können durch Variablen (local static variables) erweitert werden.
Diese Variablen können in Operations, Conditions oder Functions verwendet werden.

## Slide 31: Model Extensions: Operation und Condition
Das CIP-Model kann durch Operations und Conditions erweitert werden. Diese können in den Transitionen verwendet werden.
Diese Operations und Conditions werden in der entsprechenden Zielsprache z.B C/C++ definiert (Code Snippet).
Operations und Conditions werden automatisch in den generierten Code eingefügt (inserted inline).

## Slide 32: Model Extensions: Code Snippet
Operations und Conditons können in der Sprache cMinus editiert werden.
Das Einhalten der korrekten cMinus-Syntax, wird zur Laufzeit validiert.
Im Code Snippet können definierte Variablen, Functions, Inquiry und Gates verwendet werden.
Bei der Generierung wird das Code Snippet in das cMinus-Model transformiert, aus welchem über ein Template, der gewünschte Code (C/C++) entsteht.
Condition
Operation

## Slide 33: Model Extensions: cMinus Model (Code Snippet )

## Slide 34: CIP Shell
Der generierte C-Code für eine CIP Shell besteht aus einer Kompilationseinheit, welche die Schnittstellenobjekte IN_ und OUT_ enthält.
Der Code für die CIP Shell besteht aus Verbunden (struct) von Funktionspointern, die erst zur Laufzeit des Systems initialisiert werden.

## Slide 35: Example CIP Shell
/* Input Interface Type */
struct tIN_Unit
{
void (*ButtonEvents_Push)(void);
void (*ButtonEvents_Release)(void);
};
/* Output Interface Type */
struct tOUT_Unit
{
void (*LampActions_Bright)(void);
void (*LampActions_Dark)(void);
};
/* Trigger Interface Type */
struct tTRG_Unit
{
void (*TICK_) (void);/* increment CIP MACHINE time */
void (*STEP_) (void);/* trigger CIP MACHINE transition */
void (*CHAIN_) (void);/* trigger pending chain CIP MACHINE transition */
void (*TIMEUP_) (void);/* trigger pending timeup */
void (*READ_) (void);/* trigger CIP MACHINE to read from internal message buffer */
void (*AUTO_) (void);/* trigger pending auto CIP MACHINE transition */
struct tPENDING_ PENDING_;/* information on pending transitions */
};

## Slide 36: CIP-Methode
Erfassen der Anforderungen des Systems (Die externen Prozesse verstehen).
Definieren der Channels, welche mit der Aussenwelt kommunizieren.
Modellieren der Prozess-Agenten (Abbilder der Wirklichkeit z.B. Button, Motor…).
Interaktionen zwischen den Prozess-Agenten modellieren. Dies erfolgt über Pulse Translations und zusätzliche Control-Prozesse.

## Slide 37: DEC-Methode
DEC-Architektur
Generische Ausführungsarchitektur einer Embedded Unit

## Slide 38: Architektur: DEC
Die Verbindungssoftware wird mit der DEC-Methode (Domain-oriented Embedded Connection) als parallele Datenflussmaschinen spezifiziert, welche die Reaktiven Maschinen über drei Layer mit den Signalschnittstellen der Sensoren (Input Path) und Aktoren (Output Path) verbinden.
DEC = Domain-oriented Embedded Connection

## Slide 39: Architektur: Übersicht
Embedded-Systeme kriegen Signale von der Umwelt, verarbeiten diese und lösen neue Signale aus.
Embedded
System

## Slide 40: Architektur: Input/Output Path
Das Einlesen der Signale soll strukturiert erfolgen.
  InputPath: Liest Signale von der Umwelt.
  OutputPath: Schreibt Signale an die Umwelt.
Input
Path
Output
Path
State Engine

## Slide 41: Architektur: Input/Output Path
Input- und Output-Pfade sind in drei Layer unterteilt.
State Engine
Input
Driver
Input
Handler
Event
Detection
Output
Driver
Output
Handler
Action
Initiation

## Slide 42: Architektur: Input Path
InputDriver (ID)
  Liest Daten von I/O Pins oder von einem Bus
InputHandler (IH)
  Holt Daten vom Driver ab und bereitet sie auf
EventDetection (ED)
  Erzeugt eine Event Message und leitet dieses an die State Engine weiter
Scheduling
State Engine
Event
Message
ED
IH
ID
ED
IH
ID
ED
IH
ID

## Slide 43: Drei-Layer Architektur

## Slide 44: Embedded Unit
Unit Controller: Quasi-Periodic Cycles

## Slide 45: Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit